Pacienţii se pot adresa unităţii noastre  pentru :

Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6-24 luni)

Acest serviciu medical  este oferit în cadrul Secţiei Chirurgie, Compartiment Anestezie si Terapie Intensive astfel:

- prin spitalizare de zi,

- cu bilet de trimitere de la medicul de familie, medic specialist

Serviciu se realizeaza cu ghidaj ecografic.

INFORMAŢII PENTRU PACIENŢI:

Camera implantabila – dispozitiv de acces venos de lunga durata

Tratamentului pentru cancer presupune accesul frecvent la venele tale, fie pentru tratamentul cu citostatice, fie pentru diverse perfuzii intravenoase, transfuzii de sange sau tratamente injectabile cu antibiotice. In plus, va fi nevoie frecvent sa ti recolteze sange pentru analize.

In general administrarea citostaticelor este iritanta pentru venele periferice; aceatea trombozandu-se (vasul se blocheaza si nu mai poate fi utilizat). La urmatoarea sedinta de chimioterapie trebuie sa se caute o alta vena, iar, deoarece numarul acestora este finit, procedura devine din ce in ce mai neplacuta si mai dureroasa.

Este mai util sa se administreze chimioterapia printr-o vena de calibru mai mare, pentru ca aceste substante sunt diluate rapid de torentul sanguin si astfel efectul lor toxic asupra peretelui venos nu se mai produce.

Exista un dispozitiv dedicat acestui lucru care se numeste camera implantabila (port-a-cath in denumirea internationala) si care este menit sa asigure un confort sporit pacientului in aceasta perioada dificila din viata sa.

Din ce consta o camera implantabila?

Camera de implantare este formata dintr-un mic rezervor (port) confectionat din titan  si un tub fin (cath =cateter). Rezervorul (port-ul) se insera sub piele si este conectat cu cateterul (cath) la o vena  mare.

Deci accesand camera (port-ul) se pot administra toate tratamentele intra -venoase si se pot  recolta analize de sange.

Dispozitivul de acces al camerei imolantabile se poate monta o data si mentine pana la o saptamana; aceasta insemnand ca nu trebuie sa mai fiti intepati ori de cate ori trebuie recolatata o analiza de sange, sau sa vi se administreze tratamentul inra-venos.

Cum se monteaza o camera implantabila?

Se realizeaza prin internarea in Spitalul Orasenesc “Dr. Valer Russu” Ludus.

Camera implantabila se monteteaza in conditiile salii de operatie, fiind totusi o interventie minim invaziva, care dureaza mai putin de o ora. Veti putea pleca acasa in aceeasi zi,iar  portul poate fi folosit inca din a doua zi dupa montare.

La cerere, in cazul in care se va administra chimioterapia in urmatoarele 2-4 zile, putem insera acul in momenetul montarii camerei implantabile.

## Cum se foloseste camera implantabila?

Camera implantabila este plasata complet sub piele. La administrarea tratamentului, pielea este dezinfectata si se foloseste un ac special care este introdus prin piele in acest dispozitiv.

Porturile pot ramane pe loc saptamani, luni sau ani, atata timp cat supravegherea oncologica este indicata, nemaifiind necesara o alta punctionare venoasa.

Dupa terminarea tratamentului, la indicatia medicului curant oncolog, medicul care a inserat camera o poate extrage simplu, printr-o incizie in anestezie locala .

### INDICAȚII

-- Chimioterapie la pacienții cu afecțiuni oncologice

-- Terapie în boli ale sângelui

-- Medicamente administrate intravenoas pe o  lunga durata

-- Nutritie parenterală

-- Recoltare probe de sange si administrare transfuzii de sânge

### BENEFICII PENTRU PACIENT

~~ Implantarea se face o singură dată pentru întreaga durată de tratament

~~ Crește calitatea vieții (estetică, discreție, posibilitatea de a face baie, duș, piscină)

~~ Ușurință și confort pe timpul tratamentului

~~ Risc de infecții mult mai mic comparativ cu cateterele externe

~~ Implantare minim invazivă cu anestezie locală

~~ Acces imediat la vasele de sânge

~~ Conservarea venelor pentru acces ulterior

~~ Reduce efectul toxic al tratamentului

~~ Scade riscul de tromboză venoasă

~~ Tratamentul se poate face la pacientul internat continuu, dar si în ambulator sau la domiciliul pacientului

~~ Dimensiune mica, margini rotunjite, ce permit o pozitionare usoara; care abia se schitiaza sub piele pentru un  confortul sporit

~~ Dispozitivul se poate mentine pana la mai multi ani (atat cat este nevoie)

~~ Usor de utilizat atât de personalul medical cât și o persoana special instruita  (poate fi chiar pacientul sau un apropiat al acestuia)

~~  Dispozitiv compatibilitate RMN, CT, examen angiografic.

~~ Materialele din care sunt construite nu conțin substante toxice – PVC, DEHP